## Slide 1
Wintersemester 2016/17
Einführung in die Modellierung
Till Francke und Maik Heistermann
Universität Potsdam
Seminar Einführung in die Modellierung im Modul Versuchsplanung und Geoökologische Modellierung

## Slide 2
Wintersemester 2016/17
Einführung in die Modellierung
In diesem Semester
R als Werkzeug in der Modellierung
Hydrologische Modelle
Ökologische Modelle
(Ökohydrologische Modelle)

## Slide 3
Wintersemester 2016/17
Einführung in die Modellierung
Heute
Rekapitulation: Das abcd-Modell
Modelldiagnose
Kalibrierung und Validierung
(Erweiterung des abcd-Modells)
Abschlussquiz Hydrologie

## Slide 4
Rekapitulation: Das abcd-Modell
Eigenschaften des abcd-Modells
Grundwasser- speicher G
Verdunstung ET
Grundwasser- neubildung RG
Direktabfluss QD
Abfluss Q
Bodenwasser- speicher S
Niederschlag P
Basisabfluss QB
abcd
Massenerhaltung als Grundprinzip
Einfluss der Gebietsfeuchte ‚ auf Abflussbildung
Abbildung physikalischer Prozesse (hier: Verdunstung)
Parameter des abcd-Modells
Neigung zur Direktabflussbildung
Effektive Speicherkapazität des Bodens
Aufteilung zwischen GW-Neubildung und Direktabfluss
Rezessionskonstante für Basisabfluss
Notes: This is the main motivation…

## Slide 5
Modelldiagnose
Was ist ein „gutes“ Modell?
Das Modell erfüllt einen bestimmten Zweck.
z.B. Simulation des Jahresgangs der Gebietswasserbilanz (zur Ressourcenallokation, Klimafolgenabschätzung, …)
z.B. Hochwasservorhersage
Das Modell hat eine sinnvolle Struktur.
abc
abcd
Massenerhaltung
Einfluss der Gebietsfeuchte auf Abflussbildung
Abbildung physikalischer Prozesse (Verdunstung)
Das Modell ist im Zielgebiet einsetzbar.
Die Daten für den Antrieb des Modells sind vorhanden.
Die dominanten Prozesse im Zielgebiet werden durch das Modell abgebildet.

?











?
Notes: This is the main motivation…

## Slide 6
Modelldiagnose
Was ist ein „gutes“ Modell?
Abfluss
Zeit
beobachtet
simuliert
Notes: This is the main motivation…

## Slide 7
Kalibrierung und Validierung
Modellkalibrierung
Parameter des abcd-Modells sind alle „konzeptionell“:
Physikalisch interpretierbar, aber nicht messbar
Wie kann ich dann aber die Parameterwerte wählen?
Suche eine Kombination von Parametern (par), so dass Beobachtung und Simulation möglichst gut übereinstimmen.
Beobachtung : gemessener Abfluss Qobs am Gebietsauslass
Simulation : simulierter Abfluss Qsim(par) am Gebietsauslass
Übereinstimmung : ein quantitatives Fehlermaß/Gütemaß x(Qobs,Qsim(par))
Suche : Suchalgorithmus, der x(par) maximiert /minimiert
Suche eine Kombination von Parametern (par), so dass Beobachtung und Simulation möglichst gut übereinstimmen.
Beispiel :
(SSE… sollte minimal werden)
Notes: This is the main motivation…

## Slide 8
Kalibrierung und Validierung
Modellvalidierung
Parameter des abcd-Modells sind alle „konzeptionell“:
Physikalisch interpretierbar, aber nicht messbar
Wie kann ich dann aber die Parameterwerte wählen
Suche eine Kombination von Parametern (par), so dass Beobachtung und Simulation möglichst gut übereinstimmen.
Aber funktionieren die „optimalen“ Parameter auch für Zeiträume, die ich nicht für die Kalibrierung genutzt habe?
teile den Datensatz (z.B. Abflussmessung) in z.B. zwei Hälften
nutze den ersten Teil zur Kalibrierung
prüfe den „optimalen“ Parametersatz an der zweiten Hälfte
Notes: This is the main motivation…

## Slide 9
Kalibrierung und Validierung
Notes: This is the main motivation…