## Slide 1
Wintersemester 2016/17
Einführung in die Modellierung
Till Francke und Maik Heistermann
Universität Potsdam
Übung im Modul Versuchsplanung und Geoökologische Modellierung

## Slide 2
Wintersemester 2016/17
Einführung in die Modellierung
In diesem Semester
R als Werkzeug in der Modellierung
Hydrologische Modelle
Ökologische Modelle
(Ökohydrologische Modelle)

## Slide 3
Wintersemester 2016/17
Einführung in die Modellierung
Heute
Die Einheitsganglinie
Das abc (und d) der Wasserhaushaltsmodellierung
Routinekämpfe

## Slide 4
Einheitsganglinie
2. Semester… Hydro… Einheitsganglinie ohne Ende…
Notes: This is the main motivation…

## Slide 5
Einheitsganglinie
Programmatische Formulierung des EGL-Verfahrens
# Effektivniederschlagsganglinie (in mm/h)
precip = c(1., 5., 10.)
# Abflussganglinie (in m3/s) – „Container“
out = rep(0., length(precip) + length(egl) – 1)
# Einheitsganglinie
egl = c(0.1, 0.4, 0.3, 0.2)
Notes: This is the main motivation…

## Slide 6
Einheitsganglinie
Programmatische Formulierung des EGL-Verfahrens
# Effektivniederschlagsganglinie (in mm/h)
precip = c(1., 5., 10.)
# Abflussganglinie (in m3/s) - Container
out = rep(0., length(precip) + length(egl) – 1)
# Einheitsganglinie
egl = c(0.1, 0.4, 0.3, 0.2)
# Schleife über alle Niederschlagsimpulse
for (i in 1:length(precip)) {
}
# Flaeche des Einzugsgebiets (km2)
area = 10
# Abflussantwort auf Impuls i
out_i = precip[i] * egl * area / 3.6
# Addiere auf Abflussganglinie
out[ix] = out[ix] + out_i
# Zeitindices, auf welche sich Impuls i verteilt
ix = i:(i+length(egl)-1)
Notes: This is the main motivation…

## Slide 7
Einheitsganglinie
Programmatische Formulierung des EGL-Verfahrens
# Effektivniederschlagsganglinie (in mm/h)
precip = c(1., 5., 10.)
# Abflussganglinie (in m3/s)
out = rep(0., length(precip) + length(egl) – 1)
# Einheitsganglinie
egl = c(0.1, 0.4, 0.3, 0.2)
# Schleife über alle Niederschlagsimpulse
for (i in 1:length(precip)) {
}
# Flaeche des Einzugsgebiets (km2)
area = 10
...
# Resultierende Abflussganglinie (in m3/s)
> print(out)
[1] 0.2 1.8 6.6 11.4 8.0 4.0
Notes: This is the main motivation…

## Slide 8
Einheitsganglinie
Programmatische Formulierung des EGL-Verfahrens
# Effektivniederschlagsganglinie (in mm/h)
precip = c(1., 5., 10.)
# Abflussganglinie (in m3/s)
out = rep(0., length(precip) + length(egl) – 1)
# Einheitsganglinie
egl = c(0.1, 0.4, 0.3, 0.2)
# Schleife über alle Niederschlagsimpulse
for (i in 1:length(precip)) {
}
# Flaeche des Einzugsgebiets (km2)
area = 10
...
EGL als Funktion schreiben (einheitsganglinie.R)
Annahme eines konstanten Basisabflusses einführen (einheitsganglinie.R)
Zeitreihen als Diagramm visualisieren (einheitsganglinie.R)
Notes: This is the main motivation…

## Slide 9
Das abc (und d) der Wasserhaushaltsmodellierung
Einige Schwächen des Einheitsganglinienverfahrens
Quantifizierung des Abflussbeiwerts
Nur zwei Abflusskomponenten (Basisabfluss, Direktabfluss)
Dynamik des Basisabflusses wird ignoriert
Keine Massenerhaltung im Sinne einer Gebietswasserbilanz
Black-Box-Transformation von Niederschlag in Abfluss
Kontinuierliche Berechnung der Wasserhaushalts eines Gebietes
Einfluss der Gebietsfeuchte auf Abflussbildung
Dynamik für schnelle und langsame Abflusskomponenten
Abbildung physikalischer Prozesse (Verdunstung, Schnee)
Massenerhaltung als Grundprinzip
Notes: This is the main motivation…

## Slide 10
Das abc (und d) der Wasserhaushaltsmodellierung
Notes: This is the main motivation…

## Slide 11
Das abc (und d) der Wasserhaushaltsmodellierung
Abfluss am Gebietsauslass
Grundwasser
Bodenwasser
Niederschlag
Verdunstung
Infiltration
Notes: This is the main motivation…

## Slide 12
Das abc (und d) der Wasserhaushaltsmodellierung
Kontinuierlicher Wasserhaushalt mit dem abc Modell
Abfluss Q am Gebietsauslass
Niederschlag: Pi
Infiltration: Ii = a.Pi
Verdunstung: Ei = b.Pi
Oberflächenabfluss: AOi = Pi-Ii-Ei
Grundwasserspeicher: i
Grundwasserabfluss: AGi = c.i
Grundwasser-speicher 
Gleichung für Gesamtabfluss Qi am Gebietsauslass
Qi = AOi + AGi = (1-a-b)Pi + ci-1
Neuberechnung des Grundwasserspeichers i im Zeitschritt i
i = (1-c)i-1 + aPi
Niederschlag P
Infiltration I
Verdunstung E
Oberflächen-abfluss
Grundwasser-abfluss
Notes: This is the main motivation…

## Slide 13
Das abc (und d) der Wasserhaushaltsmodellierung
Kontinuierlicher Wasserhaushalt mit dem abc Modell
Abfluss Q am Gebietsauslass
Niederschlag: Pi
Infiltration: Ii = a.Pi
Verdunstung: Ei = b.Pi
Oberflächenabfluss: AOi = Pi-Ii-Ei
Grundwasserspeicher: i
Grundwasserabfluss: AGi = c.i
Grundwasser-speicher 
Niederschlag P
Infiltration I
Verdunstung E
Oberflächen-abfluss
Grundwasser-abfluss
Implementiere das abc-Modell als Funktion in R (abc.R)
Lese den Niederschlag aus der Datei precip.txt ein.
Experimentiere mit den Parametern a, b und c und stelle die Abflussganglinie dar.
Notes: This is the main motivation…